## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии выполненные в 2013г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2013 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.) на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 20,585км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2013г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм | Длина | Процент выполнения |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-25-ул. 8-я Линия ул.7-я линия | м | 1 073 | 100,0% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-430-ул. Зои Космодемьянской ул.1-3 Тупиковые проезды | м | 575 | 108,5% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-387-ул. 9-я линия | м | 580 | 102,7% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-411-ул. Сакко и Ванцетти ул.Михайловская | м | 128 | 91,4% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-356-ул. Жуковского | м | 768 | 263,9% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-257-ул. Соколова-Соколенка | м | 111 | 99,1% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-12-ул. Михайловская ул.10 лет октября | м | 211 | 93,4% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-500-ул. Горького ф.светофор | м | 175 | 100,0% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-237-ул. Соколова-Соколенка ул.40 лет Октября | м | 415 | 91,8% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-78-ул.Стрелецкая | м | 621 | 79,4% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-252 фид.ул. Ново-Ямская, ул. Чайковского ул.Мусоргского, ул.Танеева | м | 808 | 77,3% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-207-пр-т Ленина ул.Ново-ямская, ул.Глинки | м | 1 006 | 107,6% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-310 ул.Сурикова, ул.Алябьева | м | 460 | 87,6% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-485-ул. Садовая, ул.Ломоносова, ул.Бакулинская | м | 1 481 | 104,5% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-78-ул.Стрелецкая ул.Семашко | м | 177 | 52,8% |
| ОП «Камешковская горэлектросеть» |  |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Заозерная Ф 1 | м | 2 630 | 118,5% |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ Победы, 1-Мая, К.Либкнехта ул.Победы Ф 4 от ТП-13 | м | 1 829 | 61,0% |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ Победы, 1-Мая, К.Либкнехта ул.Ермолаева от тП-13 | м | 1 310 | 80,4% |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |  |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1от ТП 2 ул. К. Маркса - Абельмана | м | 852 | 60,6% |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская ,Заводская,1-я Каменная,Пугачева | м | 1 944 | 39,5% |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 127 ул. Космонавтов ул. Моховая, Грибоедова, 119А | м | 544 | 99,8% |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 149 фид. Рыжова-Ленинградская -Крупская | м | 1 589 | 67,0% |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид .1 от КТП 37 ул. Моховая,Сосновая | м | 1 298 | 103,4% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составляют 4626,326 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2013 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в  2005-2010 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков  до потребителей  ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению  потерь электрической энергии.

## В 2013 году в период с апреля по октябрь был отключен (выводились в резерв) 151 трансформатор на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия – 1027МВт.ч.

## 3. Снижение потерь

## В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии с 14,92% до 14,80% при одновременном увеличении отпуска электроэнергии с 1 448 553 МВт·ч до 1 510 790 МВт·ч.

## Мероприятия по снижению потерь на 2014г.

В 2014 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 83,781 км.

Планируемый экономический эффект составит:704 т.кВтч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2014г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм | Длина |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Семязинская,13-28, Озерная,16-34 Владимир | м | 1065 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-54-ул. Пригородная Владимир | м | 671 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-525 - ф.д/с №106 Владимир | м | 135 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-530 - ул.Пригородная Владимир | м | 1025 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24-ул. Хирурга Орлова Владимир | м | 618 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-24-ул. Мира Владимир | м | 411 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-811-п. Лесной Владимир | м | 158 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-306-ул.Добросельская Владимир | м | 200 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-67-ул.Фурманова Владимир | м | 300 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-379-Суздальский пр-т,ул. Фестивальная Владимир | м | 412 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-151-ул.Никитская Владимир | м | 752 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-36-ул. Верхне-Лыбедская Владимир | м | 602 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-160-пр-д Чайковского Владимир | м | 885 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-467 - ул.Василисина Владимир | м | 200 |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-199-ул. Алябьева Владимир | м | 953 |
| ОП «Собинская горэлектросеть» |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 106 ул.Красная звезда Собинка | м | 637 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Загородная Собинка | м | 847 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Запрудная Собинка | м | 995 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 11 ул.Мичурина Собинка | м | 633 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Родниковская Собинка | м | 680 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 12 ул.Советская Собинка | м | 347 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 25 ул.Ундол Лакинск | м | 1520 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кв г.Собинка ТП № 12 ул.Центральная Собинка | м | 653 |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск ТП № 38 Первомайский переулок Лакинск | м | 1025 |
| ОП «Горэлектросеть г. Гусь Хрустальный» |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская Гусь-Хрустальный | м | 1750 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 52 ул. Западная, Парковая, Кирпичная, Московская, Покровская Гусь-Хрустальный | м | 1200 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 38 ул. Тумская, Тверская, Новая, котельная Гусь-Хрустальный | м | 1200 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 14 ул. Нижегородская, Ленинградская Гусь-Хрустальный | м | 1300 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 3 ул. Школьная, Минская, Мичурина, Герцена, Славнова, Железнодорожная Гусь-Хрустальный | м | 1250 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 121 п. Гусевский ул. Северная, Железнодорожная Гусевский пос. | м | 700 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 132 п. Гусевский ул. Мира, Советская, Первомайская, Почтовая, БИО завод, АТС Гусевский пос. | м | 400 |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 131 п. Гусевский ул. Советская, Мира, Строительная, станция перекачки, магазин, администрация, АТС Гусевский пос. | м | 770 |
| ОП «Юрьев-Польская горэлектросеть» |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Нефтебаза, райпо" Юрьев-Польский | м | 1205 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-15 ф."Вокзальная" Юрьев-Польский | м | 1134 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 Юрьев-Польский | м | 2730 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 ул.Луговая от д.44 до д.52 Юрьев-Польский | м | 245 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-43 пер.Старый, пер.Музейный, ул.1Мая Юрьев-Польский | м | 980 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Юрьев-Польский | м | 1080 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 Юрьев-Польский | м | 3000 |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 Юрьев-Польский | м | 636 |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид .1 от КТП 37 ул. Сосновая З.Космодемьянской-Дальняя-Л.Чайкиной (30078) Ковров | м | 2300 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 12 ул.Челюскинцев - Суворова (30018) Ковров | м | 5335 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 1 ул.Дегтярева-Гагарина (30001) Ковров | м | 1480 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 67 ул. Пролетарская (30084) Ковров | м | 475 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 66 ул. Лопатина (30090) Ковров | м | 600 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ ТП 114 ул. Луговая (30071) Ковров | м | 2470 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 21 ул. Кооперативная (30033) Ковров | м | 920 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 52 ул. Лесхозная (30075) Ковров | м | 595 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 40 ул. Пугачева (30101) Ковров | м | 370 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 22 ул. Никонова-Урицкого (30022) Ковров | м | 2170 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 68 ул. Комсомольская (30094) Ковров | м | 460 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 41 ул. Челюскинцев (30063) Ковров | м | 1350 |
| г.Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 25 ул. Чайковского, 1-2-3й пр. Глинки, 3й пр. Толстого, ул. Блинова (30277) Ковров | м | 810 |
| г.Ковров | ВЛ-0,4 кВ п. Артем Артем пос. | м | 785 |
| Пос. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса | м | 587 |
| Пос. Карла Маркса | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса | м | 720 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1720 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 994 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 1287 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 3235 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 729 |
| ОП «Кольчугинская горэлектросеть» |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 80 ф.9 - ул.Алексеева Кольчугино | м | 440 |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ф.2; ТП 80 ф.6 - ул.Щербакова Кольчугино | м | 1380 |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 32 ф.8 - ул. Кольцова Кольчугино | м | 1140 |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ КТП "Зеленоборская" ф.2,3 - пос. Зеленоборский Кольчугино | м | 1160 |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 91 ф.3,4 - ул.Рабочая,ул.Западная Кольчугино | м | 240 |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 57 ф.8 - ул.Коллективная Кольчугино | м | 230 |
| г.Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 23 ф.6 - рынок ул.Победы Кольчугино | м | 485 |
| ОП «Киржачская горэлектросеть» |
| г.Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-27 ул. Орджоникидзе Киржач | м | 2500 |
| ОП «Петушинская горэлектросеть» |
| г.Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП 31 - ул. Победы, Строителей Петушки г. | м | 1720 |
| г.Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 37 - ул. Мира, Матросова, Полевая, Железнодорожная, Пушкина (ПТ0000082) Петушки г. | м | 580 |
| ОП «Судогодская горэлектросеть» |
| Пос. Воровского | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского | м | 988 |
| Пос. Воровского | ВЛ-0,4 кВ ТП1,2 ПС Воровского | м | 1900 |
| Пос. Воровского | ВЛ-0,4 кВ ТП3,5 ПС Воровского | м | 3257 |
| Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП11,14,17,21,23,24,25,31,38 ПС Судогда | м | 2635 |
| Пос. Андреево | ВЛ-0,4 кВ ТП1-9 ПС Андреево | м | 430 |

2. Монтаж приборов учета системы Матрица на потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ в разрыв провода.

В 2014 году планируется установка приборов учета в рамках инвестиционной программы «Установка АСКУЭ в частном секторе» в целом по ОАО «ВОЭК». Суммарные затраты на реализацию программы составят 35649 тыс.руб с НДС.

Планируемый экономический эффект составит: 5107 т.кВтч

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011года составили 80,5%.

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании  замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2011/2012/2013 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в  программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++,  выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ  дает в среднем экономию электроэнергии в объеме  3000 кВт*ч в год.

4.  Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2013 году планируется вывести в резерв 151 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.