## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии, выполненные в 2017г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4 кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2017 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95мм2)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 47,911км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2017г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина | % вып. |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-93 - ул. Красная | м | 971,0 | 98,15 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-102 - ул. Мира | м | 35,0 | 100 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-211 - ф. Коттеджи | м | 430,0 | 100 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-250 - ул. Лермонтова | м | 70,0 | 364,29 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-268 - ул. Ново-Ямская | м | 1 210,0 | 97,44 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-379 - Суздальский пр-т, ул. Фестивальная | м | 416,0 | 94,95 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-453 - ф. Ярмарка | м | 240,0 | 100 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 136 п. Гусевский ул. Лесная, станция перекачки, скважина | м | 650,0 | 100 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 114 ул. Карьерная, Мезиновская, Курловская, Сельская, магазин, кафе | м | 1 100,0 | 92,27 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 13 ул. Зеленая, Куйбышева, Дзержинского, Тверская, 9 Января, Тумская, Ивановская | м | 1 670,0 | 89,82 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ ТП 45 ул. Набережная, Хрустальщиков, Гусевская, Хрустальный звон, д/с № 11 | м | 1 150,0 | 152,17 |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-2 ул.Гагарина | м | 800,0 | 100 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 ул. Гагарина | м | 250,0 | 200 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-56 ул. Луговая | м | 1 450,0 | 105,52 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 2 от ТП 17 ул. Ковровская-Никонова (30066) Ковров | м | 785,0 | 113,25 |
| г. Ковров | ВЛ-0,4 кВ фид. 1 от ТП 22 ул.Никонова-Правды (30020) Ковров | м | 1 160,0 | 143,07 |
| п. К. Маркса | ВЛ-0,4 кВ п. К.Маркса Карла Маркса | м | 670,0 | 100 |
| с. Патакино | ВЛ-0,4 кВ с. Патакино | м | 243,0 | 100 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Пролетарская | м | 962,0 | 97,92 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Цыганова | м | 1 525,0 | 100 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, 1-Мая, К. Либкнехта | м | 2 264,0 | 99,12 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Победы, 1-Мая, К. Либкнехта | м | 1 237,0 | 100 |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 ф. 2, ТП 77 ф.19 - ул.Чкалова | м | 1 440,0 | 98,82 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-55 ф. 12; ТП 12 ф.2,4,5,10; ТП 77 ф.19 - ул. Советская | м | 1 225,0 | 100 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-68 ф. 8 - ул. Волочаевская | м | 1 110,0 | 100 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП-77 ф. 14.15 - гаражи | м | 480,0 | 100 |
| РЭС г. Собинка |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск КТП-22 ул. Дзержинского | м | 4 025,0 | 63,83 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4 кВ г. Лакинск КТП-23 ул. Жуковского Лакинск | м | 4 050,0 | 72,86 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП-12 ул. Беловодская Собинка | м | 680,0 | 82,35 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП-58 ул. Родниковская Собинка | м | 400,0 | 72,5 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4 кВ г. Собинка ТП-58 ул. Центральная Собинка | м | 220,0 | 77,27 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф."База СПТУ" | м | 1 310,0 | 109,47 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 ф."Луговая 45" Юрьев-Польский | м | 680,0 | 112,21 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-45 Юрьев-Польский | м | 1 000,0 | 101 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-8 Юрьев-Польский | м | 1 080,0 | 98,61 |
| РЭС г. Судогда |
| п. Передел | ВЛ-0,4 кВ ТП-42 ПС «Судогда» | м | 2 605,0 | 65,64 |
| РЭС г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) | м | 1 250,0 | 84,8 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-34 - ул. Красная, Рабочая, Свободы, Фабричная, Песчаная, Куйбышева,(пр-д Свободы) | м | 1 680,0 | 100 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4кВ КТП-28- ул. Красная | м | 2 780,0 | 100 |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составили 45721,79тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2017 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в 2008-2013 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков до потребителей ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению потерь электрической энергии.

## В 2017 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 133 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия - 925,34 МВт∙ч.

## 3. Снижение потерь

В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии до 11,75% от поступления в сеть, что на 17 991 тыс.кВтч меньше плановых показателей.

.

## Мероприятия по снижению потерь на 2018г.

В 2018 году планируется провести работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 51,737 км.

Планируемый экономический эффект составит: 450 тыс. кВт∙ч

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2016г. |
| --- |
| РЭС г. Владимир |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм. | Длина |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-93-ул.Пугачева Владимир | м | 1 830 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-179-Московское шоссе Владимир | м | 90 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-525 - ф.д/с №106 Владимир | м | 135 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-10-ул.Сосенская Владимир | м | 627 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-171-ул. Мира Владимир | м | 479 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-178-ул. Кирова Владимир | м | 259 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-249-ул.Бабушкина, Баумана Владимир | м | 163 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-329-ул. Добросельская Владимир | м | 308 |
| г. Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-46-ул. Вознесенская Владимир | м | 465 |
| РЭС г. Гусь-Хрустальный |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 32 ул. Мухановская, Интернациональная, Нижняя Гусь-Хрустальный | м | 3 350 |
| г. Гусь-Хрустальный | ВЛ-0,4 кВ, ТП 1 ул. Гоголя, Плеханова, Красноармейская, Калинина, Писарева Гусь-Хрустальный | м | 1 970 |
| РЭС г. Киржач |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-9 ул. Садовая Киржач | м | 600 |
| г. Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул. Пушкина Киржач | м | 650 |
| РЭС г. Ковров |
| г. Ковров | ВЛ 0,23 кВ фид. 3 от ТП 213 ул.Бабушкина4,1-6, Подлесная 2,4,6 (30163,30236-30239) Ковров | м | 1 245 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2 от ТП 21 ул. Кооперативная (30033) Ковров | м | 920 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 1 от ТП 51 ул. Полярная- Серова-Гоголя-Некрасова-Белинского (30061) Ковров | м | 835 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 2,3 от ТП 12 ул. Челюскинцев (30018) Ковров | м | 880 |
| г. Ковров | ВЛ 0,4 кВ фид. 3 от ТП 83 пр-д. Набережный (30200) Ковров | м | 760 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 850 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Большая Камешково | м | 425 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул. Красина Камешково | м | 1 845 |
| г. Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Победы, 1-Мая, К.Либкнехта Камешково | м | 2 045 |
| РЭС г. Кольчугино |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 11 ф.1, ТП 59 ф.3 - ул. Ивановская Кольчугино | м | 660 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП 80 ф.3,7 - ул.Ключевая Кольчугино | м | 1 540 |
| г. Кольчугино | ВЛ-0,4 кВ ТП "Больница" ф.8 - ул.Молодежная,ул.Полевая Кольчугино | м | 770 |
| РЭС г. Собинка |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Лакина Собинка | м | 350 |
| г. Лакинск | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Гагарина Собинка | м | 290 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 42 ул.Мира Собинка | м | 1 020 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 ул.Комсомольская Собинка | м | 1 825 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кв г.Лакинск КТП № 21 ул.Красноармейская Собинка | м | 1 550 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Лакинск КТП № 21 ул.Лесная Собинка | м | 1 090 |
| г. Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ТП № 11 ул.Полевая Собинка | м | 620 |
| РЭС г. Юрьев-Польский |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 Юрьев-Польский | м | 690 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 Юрьев-Польский | м | 705 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-52 Юрьев-Польский | м | 660 |
| г. Юрьев-Польский | ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 Юрьев-Польский | м | 2 237 |
| РЭС г. Судогда |
| г. Судогда | ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС Судогда Судогда | м | 330 |
| г. Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП19,26,27,28,29,30 ПС Судогда Судогда | м | 1 486 |
| г. Судогда | ВЛ-0.4 кВ ТП №29 ул.Горького ПС Судогда Судогда | м | 2 477 |
| г. Судогда | ВЛ-0,4 кВ ТП14 ПС Судогда Судогда | м | 1 175 |
| РЭС г. Петушки |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) Петушки | м | 832 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 12 - ул. Озерная, Лермонтова, Фрунзе, Котовского, Речная, Космонавтов, Молодежная.(ПТ0000048) Петушки | м | 450 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП - 24 ул.Лагерная Петушки | м | 620 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ул. Чкалова Петушки | м | 900 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ КТП - 34 - ул. Красная, Рабочая, Свободы, Фабричная, Песчаная, Куйбышева,(пр-д Свободы) (ПТ0000081) Петушки | м | 230 |
| г. Петушки | ВЛ-0,4 кВ ТП-24 ул. Зеленая Петушки | м | 1 020 |

2. Монтаж приборов учета АСКУЭ у потребителей частного сектора с установкой приборов учета на опорах ВЛ.

В 2018 году планируется установка приборов учета АСКУЭ «Энергомера» в г. Владимир, г. Гороховец. Суммарные затраты на реализацию программы по установке приборов учета составят 27540 тыс.руб.

Планируемый экономический эффект составит: 1300 т.кВтч

В качестве примера для выражения экономического эффекта от данного мероприятия могут послужить показатели уровня потерь в сетях КТП-1 г.Гусь-Хрустальный, где после установки приборов учета системы «Матрица» уровень потерь за период с 1 октября по 31 декабря 2012г. составил 10,58%. Потери за аналогичный период 2011 года составили 80,5%

3. Выравнивание в нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ

## Расчет проводился на основании замеров нагрузок силовых трансформаторов в 2010/2011/2012 г. и использовании данных замеров при анализе структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, выполненным в программном комплексе ПРОГРЭСС++.

## Согласно анализа структуры потерь электроэнергии в распределительных сетях 6-10/0,4 кВ, проведенного в программном комплексе ПРОГРЭС++, выравнивание нагрузок фаз одного силового трансформатора 6-10/0,4 кВ дает в среднем экономию электроэнергии в объеме 3000 кВт*ч в год.

4. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок (без нагрузок)

## Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит:

## 1,134 т.кВтч при отключении 1 трансформатора на 1 месяц, или 6,804 т.кВтч при отключении в течение 6 мес.

## В 2018 году планируется вывести в резерв 137 трансформаторов на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности на период с апреля по сентябрь включительно.

## Ответственный: начальник ЦДС Соловьев А.С.