## Мероприятия по снижению потерь электрической энергии выполненные в 2012г.

## 1. Монтаж самонесущих изолированных проводов для ВЛ напряжением 0,4  кВ;

а) Описание проблемы:

При замене неизолированного провода ВЛ-0,4кВ на воздушных линиях электропередач на самонесущий изолированный провод увеличивается сечение питающих проводов, что ведет к уменьшению технических потерь от нагрева токоведущих частей, а так же незначительно сокращаются потери от токов утечки. Перевод электроснабжения индивидуальных потребителей на питание по СИП значительно повышает надежность и качество электроснабжения последних и сокращает расходы на содержание и эксплуатацию ВЛ-0,4кВ.

В 2012 году запланированы и выполнены работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4кВ с переводом СИП (провода марки А, АС, АПВ сечением 16-70 кв.мм меняется на СИП сечением 16-95кв.мм.)на воздушных линиях электропередач общей протяженностью: 105,680км.

Список объектов приведен в таблице:

| Производственная программа 2012г. |
| --- |
| ОП «Владимирская горэлектросеть» |
| Город | Наименование объекта | Ед. изм | Длина | Процент выполнения |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-66 ф. ул. Восточная-Загородный проезд ВРЭС | м | 1330 | 100,9% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф. ул. Усти на Лабе ВРЭС | м | 330 | 107,5% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-110 ф. ул. Труда-Каманина ВРЭС | м | 225 | 102,5% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-273 ф. ул. Сакко и Ванцетти ВРЭС | м | 350 | 51,3% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ тп-238 ф. ул. Луначарского ВРЭС | м | 333 | 72,0% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-152 ф. ул. Добросельская ВРЭС | м | 600 | 92,3% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-204 ф. ул. Подбельского ВРЭС | м | 430 | 103,5% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф. ул. Вокзальная, 9,11 ВРЭС | м | 125 | 51,6% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-137 ф. Вокзальная, 15а, 16а ВРЭС | м | 130 | 108,1% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-608 ул. Сиреневая ЮРЭС | м | 580 | 79,9% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ КТП-54 ул. Пригородная ЮРЭС | м | 955 | 72,5% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-162 ул. Элеваторная ЮРЭС | м | 473 | 101,1% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с КТП-27 фид. 3,4-я линия ЗРЭС | м | 1550 | 30,0% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-434 фид. 2,3,4-я линия ЗРЭС | м | 2910 | 84,4% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-98 фид. Социалистическая ЗРЭС | м | 690 | 100,0% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ ТП-26 фид. Пр-т Ленина, 64, 66 ЗРЭС | м | 171 | 103,7% |
| г.Владимир | ВЛ-0,4 кВ с ТП-138 фид. Лакина, Верещагина, Собинская ЗРЭС | м | 540 | 121,5% |
| ОП «Собинская горэлектросеть» |  |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Шатурская ТП № 41 | м | 2810 | 74,2% |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Текстильная ТП № 12 | м | 830 | 88,9% |
| г.Собинка | ВЛ-0,4кВ г.Собинка ул.Куйбышева ТП № 10 | м | 670 | 0,0% |
| г. Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул.Советская ТП №21 | м | 830 | 50,4% |
| г. Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул. Советская ТП № 22 | м | 450 | 182,5% |
| г. Лакинск | ВЛ 0,4 кВ г. Лакинск, ул. Советская ТП № 37 | м | 680 | 35,6% |
| ОП «Горэлектросеть г. Гусь Хрустальный» |  |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-85 ул.Коммунистическая, 2-я Народная | м | 1100 | 76,7% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-37 ул.Люксембургская, Интернациональная | м | 600 | 81,9% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-32 ул.Интернациональная, Нижняя | м | 1700 | 77,5% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-82 ул. Фрезерная, ул. Дорожная, ул. Пререгрузочная | м | 1520 | 123,0% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-27 ул.А.Невского | м | 1900 | 114,6% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-127 ул.Первомайская п.Гусевский | м | 1380 | 81,6% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-121 ул.Маяковского п. Гусевский | м | 1450 | 86,6% |
| г. Гусь Хрустальный | ВЛ 0,4 кВ - ТП-132 Пожарный проезд п.Гусевский | м | 300 | 113,1% |
| ОП «Юрьев-Польская горэлектросеть» |  |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-12 ф."Гагарина" | м | 2330 | 69,2% |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-33 | м | 5780 | 75,9% |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Детский сад" | м | 4750 | 76,4% |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Чехова 4,6,8" | м | 1560 | 78,1% |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-34 ф."Станционная" | м | 1555 | 78,8% |
| г.Юрьев-Польский | ВЛ-0,4кВ от ТП-23 ф."Горэлектросеть" | м | 95 | 306,1% |
| ОП «Ковровская горэлектросеть» |  |
| г.Ковров | от ТП 42 | м | 1985 | 82,3% |
| г.Ковров | ТП 43 фид. ул. Кирова, д. 82÷134 | м | 1515 | 72,3% |
| г.Ковров | ТП 21 фид. Транспортная-Тургенева | м | 2710 | 80,5% |
| г.Ковров | от ТП 34 фид."ул.Урицкого-Гостиница" | м | 1110 | 76,8% |
| г.Ковров | от ТП 172 | м | 2850 | 84,0% |
| г.Ковров | от ТП 10 | м | 2130 | 90,8% |
| г.Ковров | ТП 126 фид. ул. Циалковского-Рабочая | м | 2300 | 83,3% |
| г.Ковров | от ТП 59 фид. ул. Борцов-Малеева | м | 1425 | 79,4% |
| г.Ковров | от ТП 83 фид. пр-д. Фабричный | м | 590 | 72,2% |
| г.Ковров | от ТП 83 фид. ул. Набережная | м | 1145 | 80,9% |
| ОП «Камешковская горэлектросеть» |  |  |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Большая от ТП-16 | м | 1230 | 61,0% |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Калинина | м | 250 | 61,8% |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Гагарина | м | 2014 | 74,5% |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.Зеленая от ТП 15 | м | 320 | 79,6% |
| г.Камешково | ВЛ-0,4 кВ ул.К.Цеткин | м | 1884 | 49,0% |
| ОП «Судогодская горэлектросеть» |  |
| п.им. Воровского | ВЛИ-0,4 кВ ул. Полевая ТП№41 | м | 865 | 78,9% |
| п.им. Воровского | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП№31 Ф-ул. Октябрьская | м | 560 | 64,4% |
| п.им. Воровского | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП№8 Ф-ул. К.Маркса | м | 155 | 60,0% |
| ОП «Кольчугинская горэлектросеть» |  |
| г.Кольчугино | ТП 8-ул. Набережная | м | 600 | 73,1% |
| г.Кольчугино | ТП 22-ул. Пирогова | м | 500 | 72,0% |
| г.Кольчугино | ТП 22-ул. Спортивная | м | 580 | 74,5% |
| г.Кольчугино | ТП 36 - ул. Металлургов | м | 800 | 67,7% |
| г.Кольчугино | КТП 96 - ул. Загорского | м | 550 | 74,0% |
| г.Кольчугино | КТП 96 - ул. Пятилетки | м | 340 | 70,5% |
| г.Кольчугино | ТП 61 - ул. 50 лет Октября | м | 140 | 56,9% |
| ОП «Киржачская горэлектросеть» |  |
| г.Киржач | ВЛ-0,4 кВ ТП-3 ул. Б. Московская | м | 1974 | 124,1% |
| ОП «Петушинская горэлектросеть» |  |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 34 - ул. Свободы | м | 960 | 74,8% |
| пос. Городищи | ВЛ-0.4 кВ ТП 34 - ул. Фабричная | м | 1210 | 75,7% |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 34 - ул. Проезд Свободы | м | 435 | 69,1% |
| г.Петушки | ВЛ-0.4 кВ ТП 11 - ул. Болотная | м | 490 | 65,0% |

Затраты на выполнение мероприятий

Затраты на проведение данных работ составляют 14625,538 тыс. руб., источник финансирования – тариф.

## Сроки проведения:

## согласно плана производственной программы 2012 года

## 2. Отключение силовых трансформаторов ТП(РП) в режимах малых нагрузок ( без нагрузок)

## Расчет проводился на основе данных, полученных при эксплуатации электрических сетей и оборудования ТП (РП) в  2005-2010 г.г. при передаче электрической энергии от поставщиков  до потребителей  ОАО «ВКС» и ОАО «Владимирэнергосбыт».

## По статистическим данным при замерах нагрузок в часы максимума и минимума выявляется что на центрах питания ТП(РП)-6(10)/0,4кВ силовые трансформаторы работают в режимах малых нагрузок или один из двух, установленных на ТП(РП), в режиме холостого хода. В данных случаях производится отключение одного из трансформаторов. Выполнение данного мероприятия ведет к снижению  потерь электрической энергии.

## В 2012 году в период с апреля по октябрь были отключены (выводились в резерв) 148 трансформатора на двухтрансформаторных подстанциях ОАО «ВОЭК» питающих потребителей третьей категории надежности. Расчетное снижение потерь электроэнергии в электрических сетях ОАО «ВОЭК» в результате выполнения данного мероприятия – 526 МВт.ч.

## 3. Снижение потерь

## В ходе выполнения указанных мероприятий за указанный промежуток удалось добиться сокращения величины фактических потерь электрической энергии с 15,62% до 15,53% при одновременном увеличении отпуска электроэнергии с 1421077 МВт·ч до 1459053 МВт·ч.